## Slide 1: Občanska znanost Ste čutili potres?
4.12.2024, Dan občanske znanosti
Barbara Šket Motnikar
in sodelavci Urada za seizmologijo
https://potresi.arso.gov.si/vprasalnik/

## Slide 2
Občanska znanost: Ste čutili potres
Moč in pomen
vprašalnikov o učinkih potresa:
Ocenjevanje intenzitete po naseljih, karta učinkov
Hitro in ciljno ukrepanje sil za zaščito in reševanje
Vprašalniki so tudi vir podatkov za seizmološke analize

## Slide 3: MAGNITUDA in INTENZITETA
  Fizikalna mera za velikost potresa
  Amplituda v zapisih potresnih opazovalnic
  Logaritemska veličina

## Slide 4: MAGNITUDA in INTENZITETA
  Učinki potresa na predmete, ljudi, zgradbe in naravo
  Intenzitetna lestvica
  (Evropska potresna lestvica EMS-98)
  Ocena intenzitete po naseljih ( vprašalniki)

## Slide 5: Katerega leta smo v Sloveniji začeli zbirati podatke o učinkih potresov?
1896
1956
1998
2013

## Slide 6: Katerega leta smo v Sloveniji začeli zbirati podatke o učinkih potresov?
1896 kmalu po močnem potresu v Ljubljani (14. 4. 1895)
1956 od takrat do danes neprekinjeno zbiranje podatkov
1998 največ zbranih papirnih vprašalnikov
2013 uvedli smo spletne vprašalnike

## Slide 7
Ko se zgodi močan potres
1. Določitev parametrov potresa
(lokacija, magnituda, intenziteta)
2. Obveščanje (javnosti, CZ, CORS …)
Sproži se državni načrt!
Poškodbe – konkretni podatki

## Slide 8: ARSO  Aplikacije URSZR
http://potrog2.vokas.si/
Notes: Izvajalci projekta POTROG so ZAG, IzV in ARSO.

## Slide 9: Scenarij: VIII EMS-98 v Ljubljani Ocena posledic potresa
ARSO: ocena največje intenzitete
na podlagi vprašalnikov
o učinkih potresa,
Podatki o poškodbah
Notes: Aplikacija za oceno posledic potresa poda oceno poškodovanosti stavb in potreb po začasnih bivališčih za dnevni in nočni scenarij.
Parametri so iz registra nepremičnin in centralnega registra prebivalstva
oceno ogroženosti stavb in prebivalcev poda za celotno državo, razčlenjeno po izpostavah URSZR in po občinah

## Slide 10
Primer uporabe spletnih vprašalnikov o učinkih potresa
Gorjanci, 1. 11. 2015
magnituda 4.3
intenziteta VII EMS-98

## Slide 11
Potres na Gorjancih
1. 11. 2015
2188 vprašalnikov
iz 838 naselij;

ocena največje intenzitete
ocena intenzitet po naseljih
karta učinkov
podatki o poškodbah

## Slide 12
Potres na Gorjancih
1. 11. 2015
Povzetek učinkov na podlagi makroseizmičnih vprašalnikov

## Slide 13
Potres na Gorjancih
1. 11. 2015
Konkretni podatki o stopnji poškodb po naseljih

## Slide 14
Potres na Gorjancih
1. 11. 2015
Naslovi,
kjer so bile poškodbe

## Slide 15
Potres na Gorjancih
1. 11. 2015
Konkretni opisi poškodb
Vrhovska vas: Nekaj strešnikov se je razrahljalo in se pomaknilo za okoli 20 cm navzdol.
Bušeča vas: Nekaj strešnikov iz cerkve je zdrselo in padlo na tla. Opečnat dimnik na stavbi stare osnovne šole se je podrl.
Cerklje ob Krki: Poškodbe na štukaturah zvonika cerkve in v notranjosti nekaj tankih razpok na stišišču zidov in stropa; tudi odpadanje ometa iz stropa.
Bušeča vas:
Med potresom smo bili peš na poti proti pokopališču. Najprej je močno zabobnelo, kot topovski udar, potem se je začelo tresti. Na bližnji opuščeni šoli se je podrl dimnik, odpadlo je nekaj strešnikov. Na cerkvi v Bušeči vasi je odpadal omet, zunaj in znotraj. Na severni strani je vidna razpoka od tal do vrha, ne vem, ali je posledica današnjega potresa. V hiši v Bušeči vasi so se odprli predali na manjši komodi, na steni pri stopnišču je odpadel manjši kos ometa, vidi se krajša razpoka

## Slide 16
Potres pri Petrinji
29. 12. 2020
M = 6,1, VIII-IX EMS-98
Največja intenziteta v Sloveniji: V-VI EMS-98
Največ vprašalnikov za en potres:
8352 vprašalnikov
iz 1850 naselij

## Slide 17
Koliko potresov letno zaznajo prebivalci Slovenije?
1 – 20
20 – 50
50 – 100
100 – 200
200 – 500

## Slide 18
Koliko potresov letno zaznajo prebivalci Slovenije?
1 – 20
20 – 50
50 – 100
100 – 200
200 – 500

## Slide 19
Koliko potresov z magnitudo ≥ 1,0 v Sloveniji in bližnji okolici
zabeležijo potresne opazovalnice?
200 – 500
500 – 1.000
1.000 – 1.500
1.500 – 4.500

## Slide 20
Koliko potresov z magnitudo ≥ 1,0 v Sloveniji in bližnji okolici
zabeležijo potresne opazovalnice?
200 – 500
500 – 1.000
1.000 – 1.500
1.500 – 4.500

## Slide 21
Učinki potresa v izbranem naselju so odvisni od:
  lastnosti potresa (oddaljenost, globina, magnituda, …),
  regionalne geološke zgradbe (hitrost širjenja valovanja, dušenje)
  lokalne geološke zgradbe (mehanske lastnosti, debelina in oblika sedimentacijskega bazena ter relief površja).
KAJ VPLIVA NA INTENZITETO?

## Slide 22
12-stopenjska (poškodbe: V - XII EMS)
priročnik s podrobnimi navodili
statistično opredeljeni pojmi (posamezni, mnogi, večina)
5 kategorij poškodovanosti stavb
6 kategorij ranljivosti stavb
Evropska potresna lestvica EMS-98

## Slide 23: Razredi ranljivosti objekta in stopnja poškodovanosti
Notes: Učinke ocenjujemo glede na ranljivost stavbe (starost, material gradbene konstrukcije, višina stavbe) ter na stopnjo poškodb nosilne in nenosilne konstrukcije.

## Slide 24: VPRAŠALNIKI o UČINKIH POTRESA
Vsak lahko sodeluje, predznanje ni potrebno!
Slovenija: ARSO Evropa: EMSC
http://potresi.arso.gov.si/vprasalnik https://www.emsc-csem.org
Registriranim poročevalcem po potresu
pošljemo predizpolnjen vprašanik
Notes: Zbiranje informacij o učinkih potresa

## Slide 25: BESEDILNI vprašalnik natančno sledi opisu EMS-98 lestvice

## Slide 26: Slikovni vprašalnik
Slike tipičnih učinkov dane stopnje intenzitete
Najbolj pomembni učinki
_________________________
Čas
Lokacija opazovalca (naselje)
Komentar
Notes: Slike tipičnih učinkov dane stopnje intenzitete z opisanim najbolj pomembnimi učinki
Obvezen podatek, ko izpoljujete vprašalnike so: Čas, Lokacija opazovalca. Lahko pa podate tudi komentar.

## Slide 27: Piktogrami

## Slide 28: REGISTRIRANI POROČEVALCI
Trenutno aktivnih: 4502 registriranih poročevalcev
Vseh doslej: 5314 registriranih poročevalcev
Število prejetih vprašalnikov: 142.358
o učinkih 2013 potresov
iz 4727 slovenskih naselij
Hvala vsem!

## Slide 29: SPLETNE STRANI O POTRESIH
ARSO potresi (http://potresi.arso.gov.si/)
ARSO poučne vsebine: https://potresi.arso.gov.si/doc/dokumenti/ucne_vsebine/
ARSO potresi youtube: https://www.youtube.com/@arsopotresivideos
Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC) (https://www.emsc-csem.org/)
POTROG https://potrog2.vokas.si/

## Slide 30: Odlomek iz videoposnetka o piktogramih: https://youtu.be/zvW4nyellbE?t=350
Intenziteta VI – potres z manjšimi poškodbami
Vir: ARSO potresi youtube
https://www.youtube.com/@arsopotresivideos